## Slide 1
QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
MÔN : KHTN 6
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

## Slide 2
Tiết 15,16,17
Bài 8: ĐO NHIỆT ĐỘ

## Slide 3
Tiết 9,10,11.Bài 8: ĐO NHIỆT ĐỘ

## Slide 4
- Nhúng tay trái vào bình nước lạnh, tay phải vào bình nước ấm rồi rút hai tay ra, cùng nhúng vào bình đựng nước nguội thì các bàn tay có cảm giác nóng, lạnh như thế nào? Từ đó rút ra kết luận về cảm giác nóng, lạnh của tay
  THÍ NGHIỆM

## Slide 5
Có 3 bình đựng nước a, b, c; cho thêm nước đá vào bình a để có nước lạnh và cho thêm nước nóng vào bình c để có nước ấm.
a) Nhúng ngón trỏ tay trái vào bình a, ngón trỏ phải vào bình c. Các ngón tay có cảm giác thế nào?
b) Sau 1 phút, rút cả 2 ngón tay ra rồi cùng nhúng vào bình b. Các ngón tay có cảm giác như thế nào? Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì?
Ngón tay trái có cảm giác lạnh.
Ngón tay phải có cảm giác ấm
nước lạnh
nước ấm
a
c
b
nước lạnh
nước ấm
Ngón tay trái có cảm giác ấm lên
Ngón tay phải có cảm giác lạnh đi
Nhận xét: Cảm giác của tay không xác định được chính xác nhiệt độ của vật.
a
c
b

## Slide 6
? Để xác định mức độ nóng, lạnh của vật, các em sẽ làm gì?
- Để xác định mức độ nóng, lạnh của vật, người ta đo nhiệt độ.
- Vậy khái niệm nhiệt độ là gì? Và dùng dụng cụ nào để đo nhiệt độ?

## Slide 7
I. Nhiệt độ và độ nóng:
- Để xác định mức độ nóng, lạnh của vật, người ta dung khái niệm nhiệt độ: Vật càng nóng thì nhiệt độ của vật càng cao.
1. Nhiệt độ :

## Slide 8
2.Thang nhiệt độ
André Celsius (1701-1744), nhà khoa học Thụy Điển, người phát minh thang nhiệt độ Xen- xi- ut vào năm 1742

## Slide 9
Năm1742,Xen-xi-út (Celsius) đã đề nghị chia khoảng cách giữa nhiệt độ của nước đá đang tan và nhiệt độ của hơi nước đang sôi thành 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1 độ, kí hiệu là 1°C. Thang nhiệt độ này gọi là thang nhiệt độ Xen-xi-út (Celsius) còn gọi là nhiệt giai Xen-xi-út. Chữ C trong kí hiệu °C là chữ cái đầu của tên nhà vật lí. Trong thang nhiệt độ này, những nhiệt độ thấp hơn 0°C được gọi là nhiệt độ âm

## Slide 10
10
0
10
90
20
30
40
50
60
70
80
100
110
100oC
0oC
Nhiệt giai Celsius
*Trong nhiệt giai Celsius nhiệt độ nước đá đang tan là 0oC. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100oC

## Slide 11
10
0
10
90
20
30
40
50
60
70
80
100
110
212oF
32oF
Gabriel Daniel Fahrenheit
(1686-1736)
Nhiệt giai Frenhai
*Trong nhiệt giai Frenhai nhiệt độ nước đá đang tan là 32oF. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 212oF

## Slide 12
II. Nhiệt kế:

## Slide 13
HOÀN THÀNH PHIẾU HỌC TẬP SAU:
H1. Nhiệt kế dùng để làm gì?
H2. Kể tên một số loại nhiệt kế.
H3. Nêu cấu tạo của nhiệt kế và công dụng của từng loại nhiệt kế.
H4. Nêu nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế.
H5. Sử dụng nhiệt kế thủy ngân khi đo nhiệt độ cơ thể người cần lưu ý gì?
H6. Cấu tạo của nhiệt kế y tế thuỷ ngân có đặc điểm gì? Cấu tạo như vậy có tác dụng gì?
Thảo luận nhóm 4 hoàn thiện phiếu học tập số 1 trong 3 phút

## Slide 14
NỘI DUNG PHIẾU HỌC TẬP :
H1. Nhiệt kế dùng để làm gì?
Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của vật.
H2. Kể tên một số loại nhiệt kế: nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế rượu, nhiệt kế điện tử…
Nhiệt kế rượu dùng trong các phòng thí nghiệm
Nhiệt kế y tế thuỷ ngân hoặc dầu dùng để đo thân nhiệt
Nhiệt kế rượu dùng dể đo nhiệt độ phòng
Nhiệt kế hồng ngoại dùng để đo nhiệt độ cơ thế, thức ăn

## Slide 15
H3. Cấu tạo của nhiệt kế: Bầu đựng chất lỏng, vỏ nhiệt kế, thang chia độ.
+Nhiệt kế thuỷ ngân: Đo nhiệt độ trong các thí nghiệm
+ Nhiệt kế y tế: Đo nhiệt độ cơ thể
+ Nhiệt kế rượu: Đo nhiệt độ khí quyển.
H4. Nhiệt kế hoạt động dựa vào nguyên tắc giãn nở vì nhiệt của các chất (chủ yếu là sự nở vì nhiệt của chất lỏng).

## Slide 16
H5. Khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân khi đo nhiệt độ cơ thể người cần lưu:
+ Làm sạch nhiệt kế.
+ Cầm đầu nhiệt kế dốc bầu đựng chất lỏng xuống và vẩy thật mạnh để cột thủy ngân tụt xuống mức thấp nhất trong nhiệt kế.
+ Chú ý: Thủy ngân trong nhiệt kế là chất lỏng dễ bay hơi, gây độc cao. Vì thế khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ không được lấy máy hút bụi hay chổi để gôm thủy ngân, không được đổ thủy ngân vào ống thoát nước

## Slide 17
Nhiệt kế y tế thuỷ ngân
Nhiệt kế y tế điện tử
Nhiệt kế rượu
Nhiệt kế kim loại
Nhiệt kế thuỷ ngân
Nhiệt kế màu

## Slide 18
Nhiệt kế
Y tế
Nhiệt kế
thuỷ ngân
Nhiệt kế rượu
Thang chia độ
Bầu đựng chất lỏng
Vỏ nhiệt kế
CẤU TẠO

## Slide 19
Nguyên tắc hoạt động
Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất (chủ yếu là sự nở vì nhiệt của chất lỏng).

## Slide 20: Bảng kết luận
Loại nhiệt kế | GHĐ | ĐCNN | CÔNG DỤNG
NHIỆT KẾ THỦY NGÂN | Từ……… Đến………… |  | 
NHIỆT KẾ Y TẾ | Từ………… Đến……….. |  | 
NHIỆT KẾ RƯỢU | Từ…………. Đến………… |  | 
- 300C
1300C
350C
420C
- 200C
500C
10C
0,10C
20C
Đo nhiệt độ trong các thí nghiệm
Đo nhiệt độ cơ thể
Đo nhiệt độ khí quyển

## Slide 21
Loại nhiệt kế | GHĐ | ĐCNN | CÔNG DỤNG
NHIỆT KẾ THỦY NGÂN | Từ……… Đến………… |  | 
NHIỆT KẾ Y TẾ | Từ………… Đến |  | 
NHIỆT KẾ RƯỢU | Từ…………. Đến………… |  | 
HOÀN THÀNH NỘI DUNG BẢNG SAU

## Slide 22: Cấu tạo của nhiệt kế y tế thuỷ ngân có đặc điểm gì? Cấu tạo như vậy có tác dụng gì?
Phần ống quản gần bầu có 1 chỗ thắt
0 C
35
36
37
38
39
40
41
42
Chỗ thắt này có tác dụng ngăn không cho thủy ngân tụt xuống khi đưa nhiệt kế ra khỏi cơ thể

## Slide 23
III. Nhiệt kế:
- Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của vật.
- Cấu tạo của nhiệt kế: Bầu đựng chất lỏng, vỏ nhiệt kế, thang chia độ.
- Một số loại nhiệt kế: nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế rượu, nhiệt kế điện tử…
+ Nhiệt kế thuỷ ngân: Đo nhiệt độ trong các thí nghiệm
+ Nhiệt kế y tế: Đo nhiệt độ cơ thể
+ Nhiệt kế rượu: Đo nhiệt độ khí quyển.

## Slide 24
HOẠT ĐỘNG NHÓM.
Kể tên các thang nhiệt giai mà em biết?
2. Ở Việt Nam để đo nhiệt độ thường dùng thang nhiệt giai nào?
3. Dựa vào học liệu vừa được theo dõi và SGK hoàn thiện bảng tổng hợp.
4. Nêu phương pháp đổi nhiệt độ.
Cá nhân hoàn thiện phiếu học tập số 2 trong 3 phút

## Slide 25
HOẠT ĐỘNG NHÓM.
1.Các thang nhiệt giai: Clesius, Farenhai, Kenvin
2. Ở Việt Nam để đo nhiệt độ thường dùng thang nhiệt giai Clesius (0C)

## Slide 26
BẢNG TỔNG HỢP
Nhiệt giai Nhiệt độ | Xenxiut (0C) | Farenhai (0 F)
Nước đá đang tan |  | 
Hơi nước đang sôi |  | 
Thang nhiệt độ |  | 
ĐCNN |  | 
00C
1000C
320F
100
10C
180
1,80F
2120F

## Slide 27
3. Phương pháp đổi nhiệt độ
Nhiệt giai Xenxiut
0oC
100oC
Nhiệt giai Frenhai
?oF
?oF
Nước đá đang tan
Hơi nước đang sôi

## Slide 28
Phương pháp đổi nhiệt độ.
- Đổi từ 0C sang 0F:
A0C = 320F + (A x 1,80F)
Vd: 170C = 320F + (17 x 1,80F) =320F + 30.60F
= 62,6 0F
- Đổi từ 0F sang 0C:
B0F = (B0F - 320F): 1,80C
Vd: 75 0F = (750F - 320F): 1,80F = 22,220C

## Slide 29
Bảng sau đây cho biết một số nhiệt độ theo thang nhiệt độ Xen-xi-út
Đối tượng | Nhiệt độ(oC)
Nhiệt độ tự nhiên thấp nhất trên Trái Đất (đo tại trạm khí tượng Vô-xtốc ở Nam Cực) Nước đá đang tan Nhiệt độ cơ thể người (thân nhiệt) Sa mạc Lút ở I-ran, nơi nóng nhất Trái Đất Nhiệt độ cao nhất của một ngọn nên Nhiệt độ tại bề mặt mặt trời | -89 oC 0oC 37oC 71oC 1027oC 5500oC

## Slide 30
Em có biết?
Ở các nước nói tiếng Anh, người ta đo nhiệt độ theo độ Fa-ren-hai (Fahrenheit), kí hiệu là °F Trong nhiệt giai Fa-ren-hai, nhiệt độ của nước đá đang tan là 32°F, của hơi nước đang sôi là 212°F( có 180 khoảng chia).
Đổi từ 0C sang 0F:
A0C = 320F + (A x 1,80F)
Đổi từ 0F sang 0C:
B0F = (B0F - 320F): 1,80F

## Slide 31
TRẢ LỜI CÂU HỎI SAU:
Nêu một tình huống cho thấy sự cần thiết của việc ước lượng nhiệt độ trong đời sống.
2. Nhìn hơi nước bốc lên từ cốc nước, em có thể ước lượng nhiệt độ của nước trong cốc được không? Việc ước lượng này có ích lợi gì?

## Slide 32
a) Nước chanh đá b) Chì nóng chảy
c) Đo thân nhiệt d) Nước đá
Trong các nhiệt độ sau: 0°C, 5°C, 36,5 °C, 323°C, hãy chọn nhiệt độ thích hợp cho mỗi hiện tượng, quá trình trong Hình 8.2.

## Slide 33
IV. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
Thí nghiệm mô tả sự nở vì nhiệt của chất lỏng
Thí nghiệm Hình 8.4 cho thấy chất lỏng nở ra khi nóng lên, nhiệt độ càng cao thì chất lỏng nở ra càng nhiều.
Hiện tượng nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để chế tạo các dụng cụ đo nhiệt độ

## Slide 34
Chất lỏng nở ra khi nóng lên, nhiệt độ càng cao thì chất lỏng nở ra càng nhiều.
Hiện tượng nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để chế tạo các dụng cụ đo nhiệt độ.

## Slide 35
Nhiệt kế
Y tế
Nhiệt kế
thuỷ ngân
Thang chia độ
Bầu đựng chất lỏng
Vỏ nhiệt kế
CẤU TẠO
III. Sử dụng nhiệt kế y tế

## Slide 36: Các bước sử dụng nhiệt kế y tế thuỷ ngân
- Thảo luân nhóm, tìm hiểu sách giáo khoa để nêu và nắm rõ được các bước sử dụng nhiệt kế y tế thủy ngân.

## Slide 37
1. Nhiệt kế y tế thủy ngân.
Bước 1: Vẩy mạnh cho thuỷ ngân bên trong nhiệt kế tụt hết xuống bầu.
Bước 2: Dùng bông y tế lau sạch thân và bầu nhiệt kế.
Bước 3: Dùng tay phải cầm thân nhiệt kế, đặt bầu nhiệt kế vào nách trái, kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.
Bước 4: Chờ khoảng 2-3 phút, lấy nhiệt kế ra đọc nhiệt độ.

## Slide 38
Lưu ý
Cẩn thận khi vẩy nhiệt kế tránh va chạm với các vật khác. Khi đọc kết quả tránh cầm vào bầu nhiệt kế. Thuỷ ngân là chất độc dễ bay hơi. Nếu em làm vỡ nhiệt kế, đừng sờ vào thuỷ ngân hoặc các mảnh thuỷ tinh, cần báo ngay cho giáo viên hoặc người phụ trách phòng thí nghiệm

## Slide 39
CHỦ ĐỀ I: CÁC PHÉP ĐO
PHẦN IV: ĐO NHIỆT ĐỘ
VI. Cách sử dụng nhiệt kế y tế
1. Nhiệt kế y tế thủy ngân.
Bước 1: Vẩy mạnh cho thuỷ ngân bên trong nhiệt kế tụt hết xuống bầu.
Bước 2: Dùng bông y tế lau sạch thân và bầu nhiệt kế.
Bước 3: Dùng tay phải cầm thân nhiệt kế, đặt bầu nhiệt kế vào nách trái, kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.
Bước 4: Chờ khoảng 2-3 phút, lấy nhiệt kế ra đọc nhiệt độ.

## Slide 40: ĐO NHIỆT ĐỘ
- Thảo luân nhóm, tìm hiểu sách giáo khoa để nêu và nắm rõ được các bước sử dụng nhiệt kế y tế điện tử.

## Slide 41
Nhiệt kế y tế điện tử
Bước 1: Lau sạch đầu kim loại của nhiệt kế.
Bước 2: Bấm nút khởi động.
Bước 3: Đặt đầu kim loại cùa nhiệt kế xuống lưỡi.
Bước 4: Chờ khi có tín hiệu “bíp”, rút nhiệt kế ra đọc nhiệt độ.
Bước 5: Tắt nút khởi động.

## Slide 42
Có một số chất có đặc điểm đổi màu theo nhiệt độ. Người ta sử dụng tính chất này để chế tạo ra nhiệt kế, gọi là nhiệt kế đổi màu. Nhiệt kế này thường được dùng trong y tế, thay cho nhiệt kế thuỷ ngân. Chỉ cần dán một băng giấy nhỏ có phủ một lớp chất đổi màu theo nhiệt độ lên trán người bệnh là có thể biết được nhiệt độ cơ thể của họ.
Em có biết?
Hiện nay, người ta còn sử dụng nhiệt kế hiện số, là loại nhiệt kế mà số chỉ nhiệt độ cần đo hiện ngay trên màn hình. Ẩnh chụp nhiệt kế hiện số được gắn vào đồng hồ điện tử để bàn.

## Slide 43
CHỦ ĐỀ I: CÁC PHÉP ĐO
PHẦN IV: ĐO NHIỆT ĐỘ
I. Đo nhiệt độ
II. Dụng cụ đo nhiệt
III. Sử dụng nhiệt kế y tế
1. Nhiệt kế y tế thủy ngân.
2. Nhiệt kế y tế điện tử
Bước 1: Lau sạch đầu kim loại của nhiệt kế.
Bước 2: Bấm nút khởi động.
Bước 3: Đặt đầu kim loại cùa nhiệt kế xuống lưỡi.
Bước 4: Chờ khi có tín hiệu “bíp”, rút nhiệt kế ra đọc nhiệt độ.
Bước 5: Tắt nút khởi động.

## Slide 44
CÁC BƯỚC ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG NHIỆT KẾ
Bước 1: Ước lượng nhiệt độ của vật cần đo.
Bước 2: Lựa chọn nhiệt kế đo phù hợp.
Bước 3: Hiệu chỉnh nhiệt kế đúng cách trước khi đo.
Bước 4: Thực hiện đo nhiệt độ bằng nhiệt kế.
Bước 5: Đọc và ghi kết quả đúng cách, theo vạch chia gần
nhất và theo ĐCNN.
Thực hành đo nhiệt độ

## Slide 45
Chỉ ra các thao tác sai khi dùng nhiệt kế trong các tình huống dưới đây:
a) Vẩy mạnh nhiệt kế trước khi đo.
b) Sau khi lấy nhiệt kế ra khỏi môi trường cần đo phải đợi một lúc sau mới đọc kết quả đo.
c) Dùng tay nắm chặt bầu nhiệt kế

## Slide 46
CỦNG CỐ BÀI
A. 50 °C và 1°c.
B. 50 °C và 2 °C.
C. Từ 20 °C đến 50 °C và 1 °C. D. Từ -20 °C đến 50 °C và 2 °C
Câu 1. Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng hằng ngày của nước ta là gì?
Câu 2. GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế như Hình 8.1 là

## Slide 47
Loại nhiệt kế | Thang nhiệt độ
Rượu | Từ - 30 °C đến 60 °C
Thuỷ ngân | Từ - 10 °C đến 110 °C
Kim loại | Từ 0 °C đến 400 °C
Y tế | Từ 34 °C đến 42 °C
Câu 4. Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kê và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng.
Phải dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của bàn là, cơ thể người, nước đang sôi, không khí trong phòng?
Câu 3. Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34 °C và trên 42 °C?
CỦNG CỐ BÀI

## Slide 48
Câu 5. Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự):
A. Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.
B. Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ.
C. Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.
D. Kiểm tra xem thuỷ ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa, nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thuỷ ngân tụt xuống.
Hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lý nhất.
A. d,c,a,b. B. a,b,c,d. C. b, a,c,d. D. d.c.b.a.

## Slide 49
Thời gian | Nhiệt độ
7 giờ | 
9 giờ | 
10 giờ | 
12 giờ | 
14 giờ | 
16 giờ | 
18 giờ | 
Câu 6. Dùng nhiệt kế rượu để đo và theo dõi nhiệt độ vào các thời điểm trong ngày. ghi lại các nhiệt độ ở các thời điểm đó theo mẫu bảng dưới đây.
Hãy xác định:
a) Nhiệt độ thấp nhất vào lúc mấy giờ? b) Nhiệt độ thấp cao vào lúc mấy giờ? c) Nhiệt độ trung bình trong ngày là bao nhiêu?

## Slide 50
Loại nhiệt kế | Công dụng
1. Nhiệt kế tế điện tử. | A. Dùng trong phòng thí nghiệm để đo nhiệt độ.
2. Nhiệt kế rượu. | B. Dùng đo nhiệt độ mà không cần mức chính xác cao.
3. Nhiệt kế thủy ngân. | C. Được sử dụng trong bệnh viện, hiệu thuốc hoặc tại nhà để đo nhiệt độ cơ thể.
Câu 1. Hây điển các từ nhiệt độ, nhiệt kế, thang nhiệt độ vào các chỗ trống cho phù hợp:
Để đo __(1)__, người ta dùng các loại nhiệt kế khác nhau như __(2)__ thuỷ ngân, __(3)__ rượu, ___(4)___ điện tử. Ở Việt Nam, đơn vị đo nhiệt độ sử dụng __(5)___ Celsius.
Câu 2. Hãy ghép tên loại nhiệt kế (ở cột bên trái) tương ứng với công dụng của nhiệt kế đó (ở cột bên phải).
NHIỆM VỤ VỀ NHÀ

## Slide 51
Câu 1. (1) nhiệt độ; (2) nhiệt kế; (3) nhiệt kế; (4) nhiệt kế; (5) thang nhiệt độ.
Chỉ đúng 2 trong 5 câu: Chưa đạt. Làm đúng 3 đến 4 câu: Đạt. Đúng cả 5 câu: Giỏi.
Câu 2. 1 - C; 2 - B; 3 - A.
ĐÁP ÁN